ZAPYTANIE    CENOWE

| Węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny W – 1 ( jeden komplet ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość | Jednostka | Producent |
| 1 | Wymiennik CO | JAD 5/36 + izolacja + kołnierze | 1 | szt. | SECESPOL |
| 2 | Filrtoodmulnik magnetyczny | FM- Aulin – DN32 + przeciwkołnierze + izolacja | 1 | szt. | Ogólne |
| 3 | Zawór regulacyjny CO | VB2 DN20, kv=4,0 m3/h + końcówki do wspawania | 1 | szt. | Danfos |
| 4 | Siłownik CO | AMV 10 230V | 1 | szt. | Danfos |
| 5 | Zawór różnicy ciśnień | AVP DN15 kvs2,5 PN16 zakres regulacji 0,2-1,0 bar + rurki impulsowe + śrubunki | 1 | szt. | Danfos |
| 6 | Regulator | Danfoss ECL Comfort 210, 230V + Klucz aplikacji A230 + podstawka do montażu ściennego | 1 | szt. | Danfos |
| 7 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 1 | szt. | Danfos |
| 8 | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 100 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 2 | szt. | Danfos |
| 9 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Typ FS-1 DN32 + przecikołnierze | 1 | szt. | Ogólne |
| 10 | Filtr siatkowy gwintowany | Typ FS-3 DN50 | 1 | szt. | Ogólne |
| 11 | Zawór kulowy międzykołnierzowy | DN32 PN25 + przeciwkołnierze | 2 | szt. | Ogólne |
| 12 | Zawór kulowy do wspawania | DN15 PN25 | 7 | szt. | Ogólne |
| 13 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 PN16 do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 14 | Zawór kulowy gwintowany | DN50 do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 15 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-16 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 16 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-4 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 17 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | do 160 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 18 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | Do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 19 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 20 | Wodomierz – woda gorąca | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 21 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 15 | 1 | szt | Ogólne |
| 22 | Naczynie odpowietrzające 1L | ZO typ A pionowe zgodne z PN-91/B-02420 | 2 | szt. | Ogólne |
| 23 | Rura stalowa ze szwem | DN50 | 12 | mb | Ogólne |
| 24 | Rura stalowa ze szwem | DN32 | 12 | mb | Ogólne |
| 25 | Rura stalowa ze szwem | DN15 | 6 | mb | Ogólne |
| 26 | Kolana hamburskie | DN50 | 4 | szt. | Ogólne |
| 27 | Kolana hamburskie | DN32 | 4 | szt. | Ogólne |
| 28 | Kolana hamburskie | DN15 | 6 | szt. | Ogólne |
| 29 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-062-025 | 12 | mb | Ogólne |
| 30 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-044-025 | 4 | mb | Ogólne |
| 31 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-062-025 | 4 | szt. | Ogólne |
| 32 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-044-025 | 4 | szt. | Ogólne |

| Węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny W – 2 ( dwa komplety ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość | Jednostka | Producent |
| 1 | Wymiennik CO | JAD 3/18 + izolacja + kołnierze | 1 | szt. | SECESPOL |
| 2 | Filrtoodmulnik magnetyczny | FM- Aulin - DN25 + przeciwkołnierze + izolacja | 1 | szt. | Ogólne |
| 3 | Zawór regulacyjny CO | VB2 Dn15, kv=2,5 m3/h + końcówki do wspawania | 1 | szt. | Danfos |
| 4 | Siłownik CO | AMV 10 230V | 1 | szt. | Danfos |
| 5 | Zawór różnicy ciśnień | AVP DN15 kvs1,6 PN16 zakres regulacji 0,2-1,0 bar + rurki impulsowe + śrubunki | 1 | szt. | Danfos |
| 6 | Regulator | Danfoss ECL Comfort 210, 230V + Klucz aplikacji A230 + podstawka do montażu ściennego | 1 | szt. | Danfos |
| 7 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 1 | szt. | Danfos |
| 8 | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 100 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 2 | szt. | Danfos |
| 9 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Typ FS-1 DN25 + przecikołnierze | 1 | szt. | Ogólne |
| 10 | Filtr siatkowy gwintowany | Typ FS-3 DN40 | 1 | szt. | Ogólne |
| 11 | Zawór kulowy międzykołnierzowy | DN25 PN25 + przeciwkołnierze | 2 | szt. | Ogólne |
| 12 | Zawór kulowy do wspawania | DN15 PN25 | 7 | szt. | Ogólne |
| 13 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 PN16 do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 14 | Zawór kulowy gwintowany | DN40 do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 15 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-16 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 16 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-4 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 17 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | do 160 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 18 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | Do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 19 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 20 | Wodomierz – woda gorąca | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 21 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 15 | 1 | szt | Ogólne |
| 22 | Naczynie odpowietrzające 1L | ZO typ A pionowe zgodne z PN-91/B-02420 | 2 | szt. | Ogólne |
| 23 | Rura stalowa ze szwem | DN40 | 12 | mb | Ogólne |
| 24 | Rura stalowa ze szwem | DN25 | 12 | mb | Ogólne |
| 25 | Rura stalowa ze szwem | DN15 | 6 | mb | Ogólne |
| 26 | Kolana hamburskie | DN40 | 4 | szt. | Ogólne |
| 27 | Kolana hamburskie | DN25 | 4 | szt. | Ogólne |
| 28 | Kolana hamburskie | DN15 | 6 | szt. | Ogólne |
| 29 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-050-025 | 12 | mb | Ogólne |
| 30 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-036-025 | 4 | mb | Ogólne |
| 31 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-050-025 | 4 | szt. | Ogólne |
| 32 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-036-025 | 4 | szt. | Ogólne |

| Węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny W – 3 ( jeden komplet ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość | Jednostka | Producent |
| 1 | Wymiennik CO | JAD 6/50+ izolacja + kołnierze | 2 | szt. | SECESPOL |
| 2 | Filrtoodmulnik magnetyczny | FM- Aulin – DN50 + przeciwkołnierze + izolacja | 1 | szt. | Ogólne |
| 3 | Zawór regulacyjny CO | VF2 DN25, kv=10 m3/h + kołnierze | 1 | szt. | Danfos |
| 4 | Siłownik CO | AMV 15 230V | 1 | szt. | Danfos |
| 5 | Zawór różnicy ciśnień | AVP DN20 kvs10 PN16 zakres regulacji 0,2-1,0 bar + rurki impulsowe + śrubunki | 1 | szt. | Danfos |
| 6 | Regulator | Danfoss ECL Comfort 210, 230V + Klucz aplikacji A230 + podstawka do montażu ściennego | 1 | szt. | Danfos |
| 7 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 1 | szt. | Danfos |
| 8 | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 100 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 2 | szt. | Danfos |
| 9 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Typ FS-1 DN50 + przecikołnierze | 1 | szt. | Ogólne |
| 10 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Typ FS-1 DN80 + przecikołnierze | 1 | szt. | Ogólne |
| 11 | Zawór kulowy międzykołnierzowy | DN50 PN25 + przeciwkołnierze | 2 | szt. | Ogólne |
| 12 | Zawór kulowy do wspawania | DN15 PN25 | 7 | szt. | Ogólne |
| 13 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 PN16 do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 14 | Zawór kulowy międzykołnierzowy | DN50 PN10 + przeciwkołnierze | 2 | szt. | Ogólne |
| 15 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-16 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 16 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-4 bar | 1 | szt. | Ogólne |
| 17 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | do 160 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 18 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | Do 120 °C | 2 | szt. | Ogólne |
| 19 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 20 | Wodomierz – woda gorąca | DN15 | 1 | szt | Ogólne |
| 21 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 15 | 1 | szt | Ogólne |
| 22 | Naczynie odpowietrzające 1L | ZO typ A pionowe zgodne z PN-91/B-02420 | 2 | szt. | Ogólne |
| 23 | Rura stalowa ze szwem | DN80 | 8 | mb | Ogólne |
| 24 | Rura stalowa ze szwem | DN50 | 12 | mb | Ogólne |
| 25 | Rura stalowa ze szwem | DN15 | 6 | mb | Ogólne |
| 26 | Kolana hamburskie | DN80 | 8 | szt. | Ogólne |
| 27 | Kolana hamburskie | DN50 | 4 | szt. | Ogólne |
| 28 | Kolana hamburskie | DN15 | 6 | szt. | Ogólne |
| 29 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-062-025 | 12 | mb | Ogólne |
| 30 | Steinonorm 310 otulina termoizolacyjna z twardej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC | 310-090-025 | 4 | mb | Ogólne |
| 31 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-062-025 | 4 | szt. | Ogólne |
| 32 | Steinonorm 370 - otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC | 370-090-025 | 8 | szt. | Ogólne |

| Kompletny kompaktowy węzeł ciepłowniczy W – 4 ( jedna sztuka ), zgodnie z danymi do doboru |
| --- |
| Sieć cieplna |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres letni) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres letni) | 35 | oC |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres zimowy) | 135 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres zimowy) | 70 | oC |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła | 160 | kPa |
| Centralne ogrzewanie |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.o. | 40 | kW |
|  | Temperatura powrotu instalacji | 60 | oC |
|  | Temperatura zasilania instalacji | 80 | oC |
|  | Ciśnienie robocze instalacji | 0,3 | MPa |
|  | Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) | 15 | m H2O |
|  | Pompa obiegowa z płynną regulacją obrotów |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji | 20 | kPa |
|  | Czynnik ogrzewany | WODA |  |
| Ciepła woda użytkowa: |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. - max/godz. | 66 | kW |
|  | Wydajność c.w.u. (max) | 0,316 | l/s |
|  | Temperatura wody wodociągowej | 10 | oC |
|  | Temperatura c.w.u. | 60 | oC |
|  | Ciśnienie nominalne obiegu c.w.u. | 0,6 | MPa |
|  | Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 0,6 | MPa |
|  | Pompa cyrkulacyjna |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji cyrkulacji | 35 | kPa |
| Wyposażenie regulacyjne: |
|  | Regulator pogodowy | Danfoss |  |
|  | Regulator różnicy ciśnień | Danfoss |  |

| Kompletny kompaktowy węzeł ciepłowniczy W – 5 ( dwie sztuki ), zgodnie z danymi do doboru |
| --- |
|  | Sieć cieplna |  |  |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres letni) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres letni) | 35 | oC |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres zimowy) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres zimowy) | 35 | oC |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła | 50 | kPa |
|  | Centralne ogrzewanie |  |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.o. | 15 | kW |
|  | Temperatura powrotu instalacji | 45 | oC |
|  | Temperatura zasilania instalacji | 60 | oC |
|  | Ciśnienie robocze instalacji | 0,3 | MPa |
|  | Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) | 10 | m H2O |
|  | Pompa obiegowa z płynną regulacją obrotów |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji | 20 | kPa |
|  | Czynnik ogrzewany | WODA |  |
|  | Ciepła woda użytkowa: | brak |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. - max/godz. | 20 | kW |
|  | Wydajność c.w.u. (max) | 0,015 | l/s |
|  | Temperatura wody wodociągowej | 10 | oC |
|  | Temperatura c.w.u. | 55 | oC |
|  | Ciśnienie nominalne obiegu c.w.u. | 0,6 | MPa |
|  | Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 0,6 | MPa |
|  | Pompa cyrkulacyjna |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji cyrkulacji | 35 | kPa |
|  | Wyposażenie regulacyjne: |  |  |
|  | Regulator pogodowy | Danfoss |  |
|  | Bez regulatora różnicy ciśnień |  |  |

| Kompletny kompaktowy węzeł ciepłowniczy W – 6 ( jedna sztuka ), zgodnie z danymi do doboru |
| --- |
|  | Sieć cieplna |  |  |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres letni) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres letni) | 35 | oC |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres zimowy) | 130 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres zimowy) | 70 | oC |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła | 150 | kPa |
|  | Centralne ogrzewanie |  |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.o. | 35 | kW |
|  | Temperatura powrotu instalacji | 60 | oC |
|  | Temperatura zasilania instalacji | 80 | oC |
|  | Ciśnienie robocze instalacji | 0,3 | MPa |
|  | Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) | 12 | m H2O |
|  | Pompa obiegowa z płynną regulacją obrotów |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji | 20 | kPa |
|  | Czynnik ogrzewany | WODA |  |
|  | Ciepła woda użytkowa: | brak |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. - max/godz. |  | kW |
|  | Wydajność c.w.u. (max) |  | l/s |
|  | Temperatura wody wodociągowej |  | oC |
|  | Temperatura c.w.u. |  | oC |
|  | Ciśnienie nominalne obiegu c.w.u. |  | MPa |
|  | Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa |  | MPa |
|  | Pompa cyrkulacyjna |  |  |
|  | Napięcie pompy |  | V |
|  | Opory instalacji cyrkulacji |  | kPa |
|  | Wyposażenie regulacyjne: |  |  |
|  | Regulator pogodowy | Danfoss |  |
|  | Regulator różnicy ciśnień | Danfoss |  |

| Kompletny kompaktowy węzeł ciepłowniczy W – 7 ( jedna sztuka ), zgodnie z danymi do doboru |
| --- |
|  | Sieć cieplna |  |  |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres letni) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres letni) | 35 | oC |
|  | Temperatura zasilania sieci (okres zimowy) | 70 | oC |
|  | Temperatura powrotu sieci (okres zimowy) | 35 | oC |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła | 50 | kPa |
|  | Centralne ogrzewanie |  |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.o. | 15 | kW |
|  | Temperatura powrotu instalacji | 45 | oC |
|  | Temperatura zasilania instalacji | 60 | oC |
|  | Ciśnienie robocze instalacji | 0,3 | MPa |
|  | Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) | 10 | m H2O |
|  | Pompa obiegowa z płynną regulacją obrotów |  |  |
|  | Napięcie pompy | 230 | V |
|  | Opory instalacji | 20 | kPa |
|  | Czynnik ogrzewany | WODA |  |
|  | Ciepła woda użytkowa: | brak |  |
|  | Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. - max/godz. |  | kW |
|  | Wydajność c.w.u. (max) |  | l/s |
|  | Temperatura wody wodociągowej |  | oC |
|  | Temperatura c.w.u. |  | oC |
|  | Ciśnienie nominalne obiegu c.w.u. |  | MPa |
|  | Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa |  | MPa |
|  | Pompa cyrkulacyjna |  |  |
|  | Napięcie pompy |  | V |
|  | Opory instalacji cyrkulacji |  | kPa |
|  | Wyposażenie regulacyjne: |  |  |
|  | Regulator pogodowy | Danfoss |  |
|  | Bez regulatora różnicy ciśnień |  |  |