INSTRUKCJA OBSŁUGI

DO

SOLARNEGO OGRZEWACZA WODY

Model ST

LINIA SZYCIA

Mirosław Piłat

Kolejowa 1/3

60-715 Poznań

Tel.  061 66 14 225

Fax. 061 86 40 268

www.liniaszycia.pl

liniaszycia@liniaszycia.pl

RYSUNEK: PRODUCT STRUCTURE – BUDOWA URZĄDZENIA

- Warstwa chroniąca przed ciepłem.

- Powłoka zbiornika wody

- Zbiornik wewnętrzny

- Uszczelka chroniąca przed zabrudzeniami

- Próżniowe rurki kolektora słonecznego

- Pokrywa zbiornika wody

- Gumowa uszczelka

- Mechanizm doprowadzania wody

- Płytki odbijające

- Rama

SPECYFIKACJA

Pełne zmechanizowanie, wzory produkcyjne i i duża skala produkcji spełniają standard ISO9001, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów. Urządzenia produkowane są z 50 oddzielnych komponentów i każdy z nich spełnia ścisłe wymogi dotyczące rozmiaru, działania i obsługi urządzenia.

Ogólna charakterystyka

- Możliwość pracy przez cały rok, bez względu na porę roku, warunki atmosferyczne i czas korzystania z ogrzewacza słonecznego i ogrzewacza elektrycznego.

- Duża odporność na wiatr, grad i niskie temperatury.

- Wysoka wydajność w pochłanianiu ciepła przez próżniowe rurki kolektora słonecznego za pomocą płytek pochłaniających, aby zapewnić maksymalną możliwą absorpcję ciepła.

- Duża wydajność w trzymaniu wysokiej temperatury dzięki zastosowaniu wkładu z gęstej piany polietylenowej, charakteryzującej się niską utratą ciepła i trzymaniem temperatury przez ponad 48 godzin, dzięki czemu woda w zbiorniku może być ciepła nawet przez 100 godzin.

- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz konstrukcja zabezpieczona przez korozją.

- Silikonowa uszczelka: wykonana z bezpiecznego dla zdrowia, bezwonnego materiału przez co woda pozostaje czysta, świeża i ciepła przez długi czas.

- Komputerowe sterowanie, łatwe w obsłudze*

- Mineralizowanie wody za pomocą anodowego systemu oczyszczania.

*Gwiazdka oznacza części dostępne opcjonalnie.

Sposób montażu

- Ze względu na fakt, że podgrzewacze solarne montuje się na dużych wysokościach podczas montażu zachowaj szczególną ostrożność.

- Przed montażem, przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi lub skorzystaj z usług fachowców.

- Przed instalacją umyj wewnętrzny zbiornik wody.

- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.

- Podgrzewacz powinien być zainstalowany w miejscu o dużym nasłonecznieniu i przymocowany za pomocą stalowego wkrętu (rozmiar 8) lub samo rozprężającej śruby lub cementu, a rama powinna być wsparta za pomocą twardego materiału.

- Przewód powietrza nie może być zatkany i powinien być zamontowany z trzema przepływami. Dolne służą do odprowadzania nadmiaru wody i nie powinny być podłączone do innych rur. Może to doprowadzić do uszkodzenia zbiornika wody z powodu ciśnienia wydostającego się z przewodu powietrza.

- Przednia i tylna rama powinny być połączone za pomocą śruby dociskowej, a zbiornik należy zamontować na ramie. Zwróć uwagę czy otwór rurki kolektora słonecznego znajduje się w pozycji symetrycznej względem otworów  na końcu ramy, włóż plastikową pokrywę w otwór na końcu, a następnie włóż śruby mocujące zbiornik z wodą w gniazdo w ramie zbiornika, ale na razie nie dokręcaj. Nałóż uszczelkę chroniącą przed zanieczyszczeniami na rurkę kolektora słonecznego. Użyj wody z mydłem jako środka ułatwiającego umieszczenie rurek w otworach zbiornika. Zainstaluj rurki z wodą obracając nimi, a następnie ustaw zbiornik w odpowiedniej pozycji i dokręć śruby pod zbiornikiem. Następnie weź wszystkie rurki kolektora słonecznego i umieść je w końcowej  podporze otworów znajdujących się na końcu (mocno obracaj)

- Podłącz dolną i górną rurkę doprowadzającą wodę, zwróć uwagę, aby rurka była wykonana z materiału, który nie ma dużej utraty ciepła. Rurka powinna być owinięta materiałem zatrzymującym ciepło. W przypadku ogrzewacza elektrycznego, możesz włożyć kabel pod materiał izolujący rury. Zamocuj dolną i górną rurkę do obudowy i ramy. Przy zastosowaniu kolektora w chłodniejszych strefach klimatycznych, można zainstalować zawór wylotowy dla dolnej i górnej rurki, co pozwoli na opróżnienie rurki i natychmiastowe dostarczenie gorącej wody.

- Po pochłonięciu światła słonecznego, puste rurki kolektora słonecznego mogą osiągać temperaturę 270°C. Przy napuszczeniu wody do nagrzanych rurek nastąpi ich pęknięcie i w efekcie uszkodzenie. Aby uniknąć takiej sytuacji postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  - Przed zatkaniem otworu zbiornika napełnij rurkę, a następnie napełnij zbiornik wodą.

  - Przykryj rurki na 3 godziny, aby obniżyć ich temperaturę, a następnie napełnij wodą.

SCHEMAT MONTAŻU

- Wylot, przewód powietrza

- Zbiornik

- Górny i dolny przewód z wodą

- Zbiornik podtrzymujący

- Górny pręt

- Dolny pręt

- Rama

- Noga podtrzymująca

- Spodni pręt

- Rura próżniowa

- Noga chroniąca przed wiatrem

- Podpora spodnia

MONTAŻ KOLEKTORA SŁONECZNEGO

- Włóż wierzchołek rurki do  pierścienia przeciwpyłowego

- Nałóż środek smarujący (np. płyn do mycia naczyń) na wierzchołek rurki

- Obracając rurki wsuń je do otworów w zbiorniku wody

- Włóż drugi koniec rurki do otworu w spodnim pręcie

- Ostrożnie nałóż pierścień przeciwpyłowy

- Montaż zakończony

MONTAŻ – RYSUNEK

Exhaust pipe – Rura wylotowa

Air hose pipe – Przewód powietrza

Tank - Zbiornik

Up/down water pipe – Górna/dolna rura z wodą

Roof – Dach

Valve – Zawór

Hot water adjust – Regulacja ciepłej wody

Water supply – Zasilanie wodą

Specyfikacja techniczna próżniowych rurek kolektora słonecznego

| Budowa | Podwójna szklana rurka |
| --- | --- |
| Materiał | Szkło borokrzemianowe |
| Zewnętrzna średnica i grubość rurki | Ø47±0,7mm/1,5mm; Ø58±0,7mm/2,0mm; Ø70±0,7mm/2,0mm |
| Wewnętrzna średnica i grubość rurki | Ø37±0,7mm; 1,5mm Ø47±0,7mm; 1,6mm |
| Długość rurki | 1500(±5mm); 1800(±5mm); 2100(±5mm) |
| Powłoka pochłaniająca promieniowanie słoneczne | Budowa | Selektywna powłoka pochłaniająca |
|  | Sposób wytrącania się | Rozpylanie reaktywne DC |
|  | Stopień pochłaniania | >93% |
|  | Emitancja | <6%(80°C) |
| Wielkość podciśnienia | P<5x10-3Pa |
| Otrzymywana energia | 9,6 MJ/M2 |
| Wystawienie na działanie promieniowania słonecznego | ≤2,8MJ/M2 |
| Współczynnik przeciętnej straty ciepła | ≤8,6 W/(M3.K) |
| Żywotność | Ponad 15 lat |

Wyjaśnienie:

- Dane w tabeli podane są wyłącznie w celach informacyjnych.

- Rozmiar zbiornika można wybrać odpowiednio do warunków nasłonecznienia. Produkty mogą być wykonane tak, aby dało się je zamontować na płaskich i stromych dachach.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

- Przy pierwszym ładowaniu wody, rurka próżniowa mieć niską temperaturę.

- Jeśli produkt nie jest używany, zakręć zawór wody ciepłej i zawór wody zimnej oraz zawór wylotowy. Jeśli chcesz napuścić wody do zbiornika, otwórz zawór wylotowy, poczekaj aż zbiornik się napełni i zamknij zawór.

- W czasie zimy korzystaj z ogrzewania, aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednio wysoka.

- Temperatura ciepłej wody zależy od pory roku, nasłonecznienia i ciśnienia. Zachowaj ostrożność, aby nie doznać poparzeń spowodowanych przez gorącą wodę.

- W czasie zimy, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni, opróżnij zbiornik. W przeciwnym wypadku może dojść do pęknięcia i uszkodzenia rurek.

- W czasie lata, po zużyciu ciepłej wody, uzupełnij możliwie jak najszybciej zbiornik, lub poczekaj do nocy, w przeciwnym wypadku woda z rurek wyparuje i przy późniejszym napełnianiu może dojść do uszkodzenia rurek.

- W czasie pór roku z temperaturą dodatnią: jeśli istnieje potrzeba napełnienia wodą, nie doprowadź do wyschnięcia zbiornika przez rurki słoneczne. Napełniaj zbiornik w nocy.

- Nie dopuść, aby podgrzewacz słoneczny wody był pusty przez długi czas, gdyż może dojść do uszkodzenia uszczelki i pogorszenia wydajności działania urządzenia.

- Podczas używania podgrzewacza elektrycznego upewnij się, że pozycja bezpiecznika podgrzewacza jest odpowiednia i nie dopuszczaj, aby podgrzewacz elektryczny pracował bez wody.

- Podczas wyładowań atmosferycznych nie korzystaj z podgrzewacza słonecznego i sprawdź czy zbiornik jest pełny. Jeśli nie jest, napełnij go.

- Podczas opadów śniegu, zdejmij płytkę odbijającą, aby śnieg nie pokrył rurki.

- W lecie: jeśli zużycie wody ciepłej jest niewielkie, lub jej temperatura jest za wysoka, zakryj część rurek słonecznych materiałem zatrzymującym światło słoneczne.

PODGRZEWACZ SŁONECZNY: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Słoneczny dzień, brak ciepłej wody | Zbiornik wody nie napełnia się całkowicie | Wyciek wody ze zbiornika | Podczas brania kąpieli woda jest na przemian ciepła i zimna | W zimie nie ma ciepłej wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyczyna | Na podgrzewaczu znajduje się jakieś przykrycie, brud lub zanieczyszczenie Zawór doprowadzania wody nie zamyka się całkowicie i zimna woda zabiera ze zbiornika ciepłą wodę. | Brak ciśnienia w systemie doprowadzania wody Przecieka rura doprowadzająca wodę Przecieka zbiornik | Uszkodzenie uszczelki lub niewłaściwy montaż Pęknięcie wewnętrznej rury zbiornika z wodą. | Ciśnienia doprowadzania zimnej wody nie jest stabilne | Zamarzła rura doprowadzająca lub odprowadzająca wodę. Jest zbyt zimno Brak materiału izolacyjnego na rurze |
| Rozwiązanie | 1. Zdejmij przykrycie i ustaw podgrzewacz w odpowiedniej pozycji 2. Wymień zawór doprowadzania wody | 1. Zainstaluj jedną nową mikropompę. 2. Wymień rurę doprowadzającą. 3. Wymień zbiornik. | 1. Wymień uszczelkę lub zamontuj ją ponownie. 2. Wymień zbiornik wody. | Dołącz dodatkowy zbiornik na zimną wodę, aby zapewnić równe dostarczanie zimnej wody lub wymień automatyczny zawór wysokiej temperatury. | Poproś sprzedawcę o dodanie materiału izolacyjnego (za opłatą) Każdego wieczoru po opróżnij zbiornik, a następnie uzupełnij go wcześnie rano. Użyj pasa podgrzewania elektrycznego (od sprzedawcy) W czasie chłodniejszych dni, otwórz zawór ciepłej wody, aby przez jakiś czas ciepła woda mogła spływać |

Uwaga: Jak sprawdzić jakość rurek słonecznych

- Sprawdź czy kolor rurek jest gładki (jednolity)

- Sprawdź spodni koniec rurki czy jest w dobrym stanie

- Sprawdź błyszczącą dolną część. Powinna być jak lustro. Jeśli jest czarna, tzn. że próżnia jest niewystarczająca, jeśli jest biała, tzn. że nie ma próżni.,

- Połóż rurkę na parę godzin na słońcu i sprawdź temperaturę na zewnątrz rurki. Jeśli jest próżnia to rurka będzie zimna to znaczy, że jest próżnia, jeśli rurka będzie ciepła to znaczy, że rurka jest niesprawna.

Produkt może być używany przez cały rok, a przy odpowiedniej konserwacji jego żywotność może wynieść ponad 15 lat.

- Czyść rurki słoneczne

Jeśli w otoczeniu znajduje się dużo kurzu lub pyłu i rzadko pada deszcz, wydajność odbijania i rurek słonecznych spada. Zaleca się czyszczenie rurek 1-2 razy do roku. Najpierw użyj wody z mydłem, a następnie umyj samą wodą rurki słoneczne i płytki odbijające. Jeśli regularnie występują opady deszczu, nie jest konieczne częste mycie.

- Czyść podziałkę

Jeśli jakość wody nie jest dobra lub woda pochodzi bezpośrednio z gruntu i zawiera dużo zanieczyszczeń, to mogą się one osadzać na podziałce w zbiorniku i rurka słonecznych, co spowoduje zmniejszoną wydajność pracy podgrzewacza. Zaleca się czyszczenie rurek i zbiornika 1-2 razy do roku przez fachowców za pomocą rury ze stopu magnezu usuwającej brud.

Warunki gwarancji

Drogi kliencie:

Na początek dziękujemy za zakup podgrzewacza słonecznego LINIA ŻYCIA. Do zakupionego produktu dołączamy kartę gwarancyjną zgodną z przepisami ochrony praw i dóbr konsumenta oraz fakturę zakupu.

Zapewniamy następujące usługi:

Jeśli po zakupie pojawi się któraś z poniższych usterek, zobowiązujemy się do ich wymiany:

- Upływ powietrza z rurki próżniowej (rurka jest biała)

- Wyciek ze zbiornika wody

- Samoistne pęknięcie ramy

Produkt posiada 3-letnią gwarancję od daty sprzedaży i w poniższych przypadkach producent może pobierać opłaty za naprawy:

- Upłynął okres gwarancji

- Brak karty gwarancyjnej i ważnej faktury

- Treść faktury i karty gwarancyjnej zmieniona przez klienta

- Uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub transportem.

- Uszkodzenie spowodowane przez siłę wyższą, np. złą pogodę.

Nazwa urzadzenia :…………………………………………

Typ/Model             :…………………………………………

Data sprzedazy    :…………………….. Pieczec sklepu

WARUNKI GWARANCJI Solarnych Ogrzewaczy Wody

Serii ST, DAC-H, SFM  LINIA ŻYCIA

- Gwarantujemy sprawne działanie ogrzewaczy i udzielamy na nie gwarancji na okres 10 lat.

- Gwarancją nie są objęte:

1.Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie:

- transportu – nasze wysyłki są ubezpieczone w związku z tym przed pokwitowaniem odbioru od kuriera należy sprawdzić, czy przesyłka jest uszkodzona – jeżeli tak, nie wolno podpisać potwierdzenia odbioru, lecz należy spisać protokół uszkodzenia, który każdy kurier musi mieć ze sobą

- montażu (należy zapoznać się najpierw z instukcja obsługi)

- eksploatacji – uszkodzenia mechaniczne polegające na wgnieceniach elementów metalowych, czy stłuczeniu rur solarnych

2.  Elementy podlegające naturalnemu zużyciu na skutek eksploatacji takie jak: grzałki, uszczelki, czujniki temperatury

- Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu WAŻNEJ karty gwarancyjnej. Samowolne zmiany wpisów w karcie lub dokonywanie samowolnych napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.

- W sprawach nieregulowanych w karcie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Karta Gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, dołączonego dowodu zakupu, daty i miejsca sprzedaży oraz czytelnego podpisu kupującego jest NIEWAŻNA.

Zgłoszenie gwarancyjne należy kierować do: