Opis techniczny i zakres prac DOMIKON

1.01	Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa wykonana jest z następujących warstw:

- płyta żelbetowa 200mm

- styropian FS20 100mm

- żwir lub tłuczeń 150mm

- piasek zagęszczony 300mm

Cokół wykończony klinkierem.

1.02	Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna o grubości ok. 28,5 cm składa się z następujących elementów:

- tynk Knauf w kolorze białym

- szpachla pod tynk zbrojona siatką z włókna szklanego

- wełna mineralna Fasoterm o grubości 50 mm

- płyta OSB o grubości 12 mm

- konstrukcja drewniana 160 mm wypełniona w całości izolacją cieplną i dźwiękochłonną

- paroizolacja

- ruszt drewniany 30mm

- płyta OSB 12 mm

- płyta gipsowa 12 mm  nieszpachlowana

Wysokość pomieszczeń w świetle – ok. 2.60m.

Ściany garażu:

- tynk Knauf w kolorze białym

- szpachla pod tynk zbrojona siatką z włókna szklanego

- wełna mineralna Fasoterm o grubości 50 mm

- płyta OSB o grubości 12 mm

- konstrukcja drewniana 160 mm wypełniona w całości izolacją cieplną i dźwiękochłonną

- paroizolacja

- płyta OSB 12 mm

- płyta gipsowa 12 mm  nieszpachlowana

1.04	Ściany wewnętrzne nośne / działowe

Ściana wewnętrzna o grubości ok. 21,0 cm/14,5 cm składa się z następujących elementów:

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana

- płyta OSB 12 mm

- konstrukcja drewniana 160 mm/95mm  wypełniona izolacją cieplną i dźwiękochłonną  o gr. 50 mm

- płyta OSB 12 mm

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana

1.05    Stropy

Strop nad parterem (od góry)

- płyta OSB 18 mm

- belki stropowe zgodnie ze statyką  oraz wypełnienie  przestrzeni między belkami izolacją cieplną i dźwiękochłonną o grubości 50 mm.

- ruszt drewniany 20mm

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana

Strop w jadalni oraz pokoju dziennym:

- płyta OSB 18 mm

- belki stropowe 60x50mmzgodnie ze statyką  oraz wypełnienie  przestrzeni między belkami izolacją cieplną i dźwiękochłonną o grubości 50 mm.

- szalówka drewniana 14mm

- belki stropowe 60x200mm w rozstawie zgodnym ze statyką

- ruszt drewniany 20mm

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana

Strop nad poddaszem (od góry)

- płyta OSB 18 mm

- jętki zgodnie ze statyką  oraz wypełnienie  przestrzeni między belkami izolacją cieplną o grubości 180 mm.

- paroizolacja

- ruszt drewniany

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana

1.06	Dach

- dachówka ceramiczna BRASS betonowa w kolorze klasycznym

- łaty

- kontrłaty

- membrana dachowa

- konstrukcja drewniana 200mm; wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolacją cieplną i dźwiękochłonną o grubości 200 mm

- paroizolacja

- łaty

- płyta gipsowa 12 mm nieszpachlowana (tylko nad częścią użytkową)

Podbitka dachu wykonana z szalówki drewnianej malowanej lazurem Sikkens. Kolor 009.

1.07	Odwodnienie dachu

Rynny, rury spustowe PCV w kolorze brązowym do wysokości górnej krawędzi płyty fundamentowej.

1.08	Okna

Okna drewniane, sosnowe z podwójną szybą o współczynniku 1,1 W/m2K w kolorze 009 (lazur Sikkens). Okna wyposażone są w okucia uchylno -  otwierane.

Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze brązowym. Parapety wewnętrzne drewniane w kolorze okien.

Okna dachowe drewniane w kolorze naturalnym (w łazience PCV białe).

1.09	Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe drewniane Samos z szybą przeźroczystą, wyposażone w blokadę antywłamaniową, malowane w kolorze 009.

2.00 Dodatki

2.01 Okiennice

Okiennice drewniane ażurowe w kolorze Sikkens 009. We wszystkich oknach za wyjątkiem garażowych oraz w lukarnie.

2.02 Szprosy okienne

Szprosy drewniane jako ramka okienna otwierana nakładana na okna. W kolorze stolarki. Podział wg. architektury.

2.03 Kominy i przewody wentylacji grawitacyjnej

System kominowy spalinowy do kominka z kształtek z lekkiego betonu oraz ceramiki szamotowej. Producent Schiedel. Ponad dachem obróbka klinkierem. Bez kominka.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PE zakończone kominkami wentylacyjnymi systemu pokrycia.

2.04 Schody wewnętrzne

Drewniane z drewna sosnowego, konstrukcja zamknięta z pochwytem i barierką. Dodatkowa barierka na stropie. Lakierowane lakierem bezbarwnym.

2.05 Brama garażowa

Brama rolowana z napędem w kolorze złoty dąb. Producent AW Wiśniowski.

3.00 Instalacje wewnętrzne

3.01 Instalacja zimnej i ciepłej wody

Instalacja wykonana z rur i kształtek PE zgodnie z projektem. Dodatkowy punkt zimnej wody w suszarni oraz na zewnątrz.

Dodatkowo – podłączenie instalacji do systemu solarnego.

Zakres nie obejmuje wykonania przyłącza wodnego oraz systemu solarnego z zasobnikiem ciepłej wody.

3.02 Instalacja kanalizacji

Instalacja wykonana z rur i kształtek PCV.

Wywietrzniki pionów wyprowadzone ponad dach zakończone kominkiem systemowym producenta pokrycia. Instalacja wykonana w obrębie budynku.

3.03 Instalacja elektryczna

Instalacja wraz z tablicą rozdzielczą i osprzętem elektrycznym firmy Elso w kolorach podstawowych. (60 punktów + tablica + gniazdo 3-fazowe + gniazdo telefoniczne 4szt. + gniazdo antenowe 3szt). Zakres nie obejmuje zasilenia tablicy rozdzielczej.

  - Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne konwektorowe w pokoju dziennym, jadalni oraz sypialni na paterze i piętrze, hollu i suszarni na piętrze. Ogrzewanie elektryczne podłogowe w łazienkach na parterze i piętrze, kuchni oraz wiatrołapie. Dodatkowo w łazienkach grzejniki elektryczne ścienne.

3.05	Rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka

Grawitacyjne rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka do pokoju i łazienki na parterze oraz sypialni (3szt.) i łazienki na piętrze.

4.00 Prace wykończeniowe

4.01 Podkłady podłogowe

- wylewka samopoziomująca w pomieszczeniach pod panele podłogowe

- gładź betonowa 50mm

- w pomieszczeniach pod terakotę dodatkowo siatka przeciwskurczowa

- styropian 50mm

- folia izolacyjna

4.02 Podłogi

- terakota – materiał w cenie zakupu do 32zlł/m2 netto (gres na schody wejściowe i taras w cenie do 35zł/m2 netto) do  z materiałami pomocniczymi. Łazienka, suszarnia na piętrze, łazienka, kuchnia, wiatrołap wraz ze schowkiem pod schodami na parterze, schody wejściowe i taras. Garaż – posadzka betonowa.

- panele podłogowe Kronopol Perfect Floor – materiał, materiały pomocnicze, ułożenie. Piętro – 3 sypialnie, hall

Parter – jadalnia, pokój dzienny, hall, sypialnia

4.03 Glazura

Ułożenie wraz z materiałami (glazura w cenie zakupu do 24zł/m2 netto). Parter – Łazienka, do pełnej wysokości. Kuchnia – pasek o szerokości ok. 60 cm.

Piętro – łazienka na poddaszu – do wysokości skosów.

4.04 Biały montaż

Armatura firmy Roca seria Victoria. Umywalki z półpostumentem, WC, bidet podwieszane. Rozmieszczenie urządzeń zgodne z projektem. Wanna Genowa 135x135cm narożna, brodzik Ontario-N 80x80cm.

4.05 Malowanie ścian

Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych tapeta z włókna szklanego, malowanie w kolorze białym.

4.06 Drzwi wewnętrzne

Płycinowe pełne, w kolorze białym.