# PAKIET INNOWACYJNY DOMIKON

- Budujemy domy w technologii ciężkiego szkieletu drewnianego, co w odróżnieniu od technologii lekkiej – kanadyjskiej a także murowanej oznacza:

- prefabrykację wszystkich elementów konstrukcji w tym ścian i dachu 
w zakładzie produkcyjnym, pod dachem niezależnie od warunków pogodowych w stałej temperaturze,

- bardzo wysoką precyzję zespolenia poszczególnych elementów ze sobą – w poziomie, a nie w pionie jak przy technologii kanadyjskiej,

- zastosowanie dwóch płyt OSB w poszyciu ścian zewnętrznych oraz grubych belek 16x6 cm  zapewnia doskonałą stabilność i trwałość budynku; gruba 
16 cm warstwa wełny mineralnej wewnątrz i 5 cm twardej wełny na zewnątrz zapewnienia właściwą izolację termiczną i akustyczną z zewnątrz budynku. 
(w technologii kanadyjskiej: jedna płyta OSB oraz belki 10x4 cm, wełna 
10 cm).

- z uwagi na wytrzymałość konstrukcji ścian domu (grube 16 cm belki 
i podwójna płyta OSB w poszyciu) jest możliwość wylania na strop wylewki cementowej – co oznacza znakomite wygłuszenie akustyczne domu, możliwość zastosowania ciężkiej dachówki cementowej lub ceramicznej zamiast np. powszechnej w technologii kanadyjskiej balchodachówki powodującej hałas przy wszelkich opadach atmosferycznych a także olbrzymie nagrzewanie się w lecie zwłaszcza użytkowej części poddasza.

- Podwójna płyta OSB zastosowana w ścianach działowych i nośnych wewnątrz domu znakomicie wygłusza wraz z wełną wygłuszającą wszelkie hałasy pomiędzy pomieszczeniami.

- Współczynnik przenikania ciepła przy zastosowaniu naszej technologii waha się w zależności od lokalnych uwarunkowań w granicach 
U = 0,14 do 0,19 co oznacza zapotrzebowanie na energię w wysokości ok. 40-60 kWh/m2 na rok. Dla domu murowanego norma to 120 kWh/m2 na rok. To wprost oznacza, że oszczędności na kosztach ogrzewania domu wybudowanego w technologii ciężkiego szkieletu niemieckiego mogą sięgnąć nawet 70% a to oznacza 2000-4000 zł oszczędności rocznie.

- Wybudujemy dom z każdego dowolnego projektu na rynku, w przeciwieństwie do firm, które oferują tylko nieliczną grupę „swoich” projektów.

- Jeden organizator budowy oraz doradca technologiczny prowadzący całą budowę od – fundamentu po wykończenia pod klucz – nie ma problemu z wieloma wiecznie kłócącymi się ekipami, które na wzajem obarczają się odpowiedzialnością za złe wykonawstwo a w ostatecznym rozrachunku za wszystko płaci Inwestor.

- Sami wykonujemy fundamenty – po to, aby zapewnić sobie wymaganą w tej technologii jakość i precyzję i dopasowania poszczególnych elementów – fundament jest zbudowany z dokładnością do 1 cm osiowo.

- Do konstrukcji budynku oraz (co bardzo ważne) do więźby dachowej używamy specjalnego drewna suszonego komorowo, czterostronnie struganego 
i czterostronnie fazowanego o symbolu KVH sprowadzanego z fabryk w Niemczech i Austrii – z tego drewna buduje cała Europa - drewno posiada najlepsze właściwości konstrukcyjne, jest znakomicie wysuszone, pozbawione szkodników i płynnej żywicy – nie pęka, nie ma wycieków żywicy, nie trzaska; poprzez obróbkę termiczną, fizyczną i chemiczną  – jest trudnopalne.

- W standardzie stosujemy trzecią warstwę od wnętrza domu – opartą na 4cm stelażu drewnianym – tzw. pustkę technologiczną, w której prowadzone są wszystkie instalacje. Zalety tej dodatkowej 3. warstwy to:

- znakomite dodatkowe usztywnienie i stabilizacja całej konstrukcji,

- poprawa właściwości cieplnych budynku – dom uzyskuje parametry cieplne poniżej 40kWh/m2/rok – zbliżamy się do standardu domu pasywnego, 
na życzenie Klienta możemy tę warstwę wypełnić wełną mineralną.

- wszystkie instalacje są prowadzone w tej warstwie, nie naruszamy konstrukcji budynku, nie wiercimy otworów pod instalacje w belkach konstrukcyjnych, łatwość modyfikacji całego systemu instalacji, łatwość rozbudowy czy naprawy

- a to co jest w tym najlepsze – TRZECIA WARSTWA JEST w standardzie – więc nic dodatkowo to nie kosztuje.